## Slide 1: РАЗРАБОТКА И СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ ДАТЧИКА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ НА ОСНОВЕ КМОП-МАТРИЦЫ
Выполнил студент 4 курса 4 группы
Барковский Ярослав Юрьевич
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры ИиКС РФиКТ С.В. Василенко

## Slide 2
Цель работы:
Разработка и сравнение алгоритмов работы датчика направления на солнце на основе КМОП-матрицы
Задачи:
Разработать новые алгоритмы определения положения Солнца
Сравнить работу алгоритмов
Выбрать наиболее эффективный алгоритм

## Slide 3: Информация о датчике
Информация о матрице
Размеры: 4мм × 4мм;
Разрешение: 752 × 752;
Диаметр отверстия: 0.3мм;
Толщина отверстия: 100мкм;
Высота отверстия: 0.7мм;

## Slide 4: Падение солнечного луча на матрицу
Максимальный размер пятна: 0.7мм

## Slide 5: Изображение светового пятна

## Slide 6: Моделирование светового пятна
Генерация 1000 изображений пятна со случайными азимутальным и зенитным углами.
180° – азимутальный угол;
°– зенитный угол;
Разрешение: 752 × 752;
Размеры: 4 мм × 4 мм;
Диаметр отверстия: 0.3 мм;
Толщина отверстия: 100 мкм;
Высота отверстия: 0.7 мм;

## Slide 7
Поиск пятна
Локализация пятна
Алгоритм определения ориентации по Солнцу
Определение центра пятна
Определение азимутального
и зенитного углов
Получение изображения
Бинаризация изображения

## Slide 8: Brute force
Жёлтый цвет – световое пятно, красный цвет – обработанные пиксели, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 9: Алгоритмы поиска первого пикселя пятна
Brute spot;
Rand spot;
Breadth spot;
Double spot;
Round spot;
Round double spot;

## Slide 10: Brute spot
Жёлтый цвет – световое пятно, красный цвет – обработанные пиксели, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 11: Rand spot
Жёлтый цвет – световое пятно, красный цвет – обработанные пиксели, красный пиксель внутри пятна – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 12: Breadth spot
Жёлтый цвет – световое пятно, зелёный цвет – обработанные пиксели, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 13: Double spot
Жёлтый цвет – световое пятно, красный цвет – обработанные пиксели, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 14: Round spot
Жёлтый цвет – световое пятно, синий и зелёный цвет – обработанные пиксели, красный – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 15: Round double spot
Жёлтый цвет – световое пятно, синий и зелёный цвет – обработанные пиксели, красный – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 16: Алгоритмы локализации пятна
Quadro search;
Breadth search;

## Slide 17: Quadro search
Жёлтый цвет – световое пятно, зелёный цвет – границы обрабатываемого квадрата, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 18: Breadth search
Matlab:
большое количество операций копирования, из-за отсутствия структуры данных “очередь” в языке.
Python:
в языке есть встроенная реализация структуры данных “Очередь”.
Красный цвет – локализованное световое пятно, желтый цвет – первый обнаруженный алгоритмами поиска пиксель.

## Slide 19: Определение центра пятна
Точность вычислений:
X: 0.46 px. Ошибка округления.
Y: 0.46 px. Ошибка округления.
,
,
, – координаты центра пятна на датчике;
, - количество найденных точек пятна;
, – найденные точки пятна.

## Slide 20
Определение ориентационных углов
Точность вычислений:
φ - азимутальный угол: 1.896°. Ошибка округления и ошибка вычисления центра пятна.
θ - зенитный угол: 1.674°. Ошибка округления и ошибка вычисления центра пятна.
),
),
– азимутальный угол;
– зенитный угол;
, – координаты центра матрицы;
, – координаты центра светового пятна;
h – расстояние матрицы до отверстия;
pixelSize – размер пикселя матрицы.

## Slide 21: Результаты тестирования алгоритмов поиска первого пикселя пятна
 | Matlab |  | Python |  | Количество операций сравнений
 | Время, с | Худшее время, с | Время, с | Худшее время, с | N
Brute spot | 0,03 | 0,055 | 0,716 | 1,36 | 300000
Rand spot | 0,009 | 0,07 | 0,2 | 1,5 | 70000
Breadth spot | - | - | 0,075 | 3,5 | 300000
Double spot | 0,0075 | 0,015 | 0,21 | 0,4 | 300000
Round spot | 0,017 | 0,06 | 0,35 | 1,5 | 160000
Round double spot | 0,009 | 0,03 | 0,178 | 0,85 | 80000

## Slide 22: Результаты тестирования алгоритмов локализации пятна
 | Matlab | Python | -
 | Время, с | Время, с | N сравнений
Quadro search | 0,004 | 0,018 | 14800
Breadth search | 0,03 | 0,009 | 19500

## Slide 23: Выводы по проделанной работе
Оптимальный алгоритм для определения положения Солнца:
  Поиск первого пикселя пятна: “Round double spot”;
  Нахождение всех пикселей пятна: “Breadth search” при наличии в языке структур данных: связные списки или очередь.“Quadro search” для языков, где отсутствую указанные структуры данных.
  По времени и вычислительным затратам.
Все алгоритмы являются алгоритмами поиска в несортированном массиве, различные вариации меняют начальную точку поиска, шаг поиска либо последовательность изучения элементов массива.
Сложность для всех алгоритмов – линейная (O(n)).
Оптимальный язык программирования – C.