## Slide 1: РАЗРАБОТКА И СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ ДАТЧИКА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ НА ОСНОВЕ КМОП-МАТРИЦЫ
Выполнил студент 4 курса 4 группы
Барковский Ярослав Юрьевич
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры ИиКС РФиКТ С.В. Василенко

## Slide 2
Цель работы:
Разработка и сравнение алгоритмов работы датчика направления на Солнце на основе КМОП-матрицы
Задачи:
Разработать модель для генерации изображений с матрицы датчика направления на Солнце
Разработать алгоритмы определения пятна на изображении
Разработать алгоритмы локализации пятна на изображении
Сравнить работу алгоритмов
Выбрать наиболее эффективный алгоритм
Реализовать избранные алгоритмы на языке программирования Си для тестирования их работы на микроконтроллере семейства STM32

## Slide 3: Информация о датчике
Информация о матрице
Размеры: 4 мм × 4 мм;
Разрешение: 752 × 752;
Диаметр отверстия: 0.3 мм;
Толщина отверстия: 100 мкм;
Высота отверстия: 0.7мм;

## Slide 4: Падение солнечного луча на матрицу
Максимальный размер пятна: 0.3 мм

## Slide 5: Изображение светового пятна
Изображение пятна
Бинаризованное изображение пятна

## Slide 6: Моделирование изображения светового пятна
Генерация 500 изображений пятна со случайными азимутальным и зенитным углами.
180° – азимутальный угол;
°– зенитный угол;
Разрешение: 752 × 752;
Размеры: 4 мм × 4 мм;
Диаметр отверстия: 0.3 мм;
Толщина отверстия: 100 мкм;
Высота отверстия: 0.7 мм;

## Slide 7
Поиск пятна
Локализация пятна
Определения ориентации по Солнцу
Определение центра пятна
Определение азимутального
и зенитного углов
Получение изображения
Бинаризация изображения

## Slide 8: Алгоритмы поиска первого пикселя пятна
Brute spot;
Rand spot;
Breadth spot;
Double spot;
Round spot;
Round double spot;

## Slide 9: Поиск пятна — Brute spot
Жёлтый цвет – световое пятно, красный цвет – обработанные пиксели, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 10: Поиск пятна — Rand spot
Жёлтый цвет – световое пятно, красный цвет – обработанные пиксели, красный пиксель внутри пятна – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 11: Поиск пятна — Breadth spot
Жёлтый цвет – световое пятно, зелёный цвет – обработанные пиксели, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.
Matlab:
большое количество операций копирования из-за отсутствия ссылок/указателей в языке => медленные реализации очереди/связного списка.

## Slide 12: Поиск пятна — Double spot
Жёлтый цвет – световое пятно, красный цвет – обработанные пиксели, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 13: Поиск пятна — Round spot
Жёлтый цвет – световое пятно, синий и зелёный цвет – обработанные пиксели, красный – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 14: Поиск пятна — Round double spot
Жёлтый цвет – световое пятно, синий и зелёный цвет – обработанные пиксели, красный – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 15: Результаты тестирования алгоритмов поиска первого пикселя пятна
 | Matlab |  | Python |  | Количество операций сравнений
 | Среднее время, с | Худшее время, с | Среднее время, с | Худшее время, с | N
Brute spot | 0,03 | 0,055 | 0,716 | 1,36 | 300000
Rand spot | 0,009 | 0,07 | 0,2 | 1,5 | 70000
Breadth spot | - | - | 0,075 | 3,5 | 300000
Double spot | 0,0075 | 0,015 | 0,21 | 0,4 | 300000
Round spot | 0,017 | 0,06 | 0,35 | 1,5 | 160000
Round double spot | 0,009 | 0,03 | 0,178 | 0,85 | 80000

## Slide 16: Алгоритмы локализации пятна
Quadro search;
Breadth search;

## Slide 17: Алгоритм локализации — Quadro search
Жёлтый цвет – световое пятно, зелёный цвет – границы обрабатываемого квадрата, синий – первый обнаруженный пиксель пятна.

## Slide 18: Алгоритм локализации — Breadth search
Красный цвет – локализованное световое пятно, желтый цвет – первый обнаруженный алгоритмами поиска пиксель.

## Slide 19: Результаты тестирования алгоритмов локализации пятна
 | Matlab | Python | Количество сравнений
 | Среднее время, с | Среднее время, с | N
Quadro search | 0,004 | 0,018 | 14800
Breadth search | 0,03 | 0,009 | 19500

## Slide 20: Определение центра пятна
Точность определения центра пятна:
Среднее отличие координат определённого центра от координат рассчитанных теоретически на стадии генерации изображений:
X: 0.46 px
Y: 0.46 px
,
,
, – координаты центра пятна на датчике;
, - количество найденных точек пятна;
, – найденные точки пятна.

## Slide 21
Определение ориентационных углов
Точность определения углов:
Среднее отличие теоретических углов от рассчитанных:
φ - азимутальный угол: 0.118°
θ - зенитный угол: 0.145°
– азимутальный угол;
– зенитный угол;
, – координаты центра матрицы;
, – координаты центра светового пятна;
h – расстояние матрицы до отверстия;
t - толщина отверстия;
pixelSize – размер пикселя матрицы.

## Slide 22: Выводы по проделанной работе
  Оптимальный алгоритм, по времени и вычислительным затратам, для определения положения Солнца:
  Поиск первого пикселя пятна: “Round double spot”;
  Нахождение всех пикселей пятна: “Breadth search” при наличии в языке ссылок/указателей для реализации структуры данных очередь или связный список.“Quadro search” для языков, где отсутствуют указанные типы переменных.
Все алгоритмы являются алгоритмами поиска в несортированном массиве, различные вариации меняют начальную точку поиска, шаг поиска либо последовательность изучения элементов массива.
Сложность для всех алгоритмов – линейная (O(n)).
Алгоритмы не были реализованные на языке программирования Си для тестирования эффективности работы на микроконтроллере семейства STM32

## Slide 23: Спасибо за внимание